随环建审〔2022〕25号

关于随州高新区府南园区220kV公用电力线路建设项目（斯诺－岁丰II回220kV线路）

环境影响报告表的审批意见

随州高新技术产业投资有限公司：

你公司报送的《随州高新区府南园区220kV公用电力线路建设项目（斯诺－岁丰II回220kV线路）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）相关资料已收悉。经研究，批复如下：

一、项目建设地点位于随州高新技术产业开发区，项目代码为：2207-421350-89-01-750100。工程建设内容为：新建斯诺－岁丰II回220kV线路工程，线路路径长度17.97km，其中单回路电缆线路长0.66km，单回路角钢塔线路长15.4km，单回路钢管杆线路长1.75km，双回路钢管杆线路单边挂线长0.06km，双回路角钢塔线路单边挂线长0.1km。项目总投资6458.12万元，环保总投资41万元。

二、根据环评及专家论证，该项目符合国家产业政策，拟选站址及线路选线符合城乡规划。项目在全面落实环境影响报告表和本审批意见提出的各项环境保护措施后，环境影响能够满足相关环保标准要求。

三、在项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

（一）严格按照《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）进行设计架空输电导线对地距离、交叉跨越距离，线路临近或跨越居民房屋时必须达到环评报告表提出的防护距离，确保工程周边电磁环境达到《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的相应限值要求。

（二）合理安排施工进度，尽量避免夜间施工，若确需夜间施工，应根据噪声污染防治法要求取得相关主管部门的证明；运输车辆进出施工现场及居民区时采取减缓行驶速度及控制鸣笛，减少交通噪声对居民的影响。

（三）项目应合理选择施工场地、材料堆场、牵张场等临时用地，合理选择杆塔基础、施工方式和施工工艺，减少工程占地及开挖量，施工结束后尽快恢复原状。施工期施工运输车辆应采用密封、遮盖等防尘措施，减少扬尘污染。

（四）施工期应加强对含油设备的管理，防止设备中的油出现跑、冒、滴、漏等现象，严禁将设备油排放至周边水体。

四、建设单位在建设运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

五、初步设计阶段应进一步优化细化环境保护设施，在环保篇章中落实生态保护和环境污染防治的各项措施及投资。

六、必须严格执行环境保护“三同时”制度。在项目竣工后，必须按规定开展工程竣工环境保护验收。验收合格后，项目方可正式投入运行，并依法在建设项目环境影响评价信息平台向社会公开验收报告。

七、本审批意见自下达之日起5年内有效。项目的性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

八、请市生态环境局高新技术产业开发区服务中心依职责负责该项目“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

九、你公司应在收到本审批意见后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送至市生态环境局高新技术产业开发区服务中心，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

随州市生态环境局

2022年9月26日

抄送：随州市生态环境保护综合执法支队  市生态环境局高新技术产业开发区服务中心  随州市辐射环境管理站  湖北君邦环境技术有限责任公司